## Slide 1
放射線と健康：低線量被曝＜1Sv以下＞では、落ち着いて、知識にもとづいて行動。
①小学生に汚染疑いのある静岡産の牛肉がチンジャオロースに調理され一人当たり17.7g（0.0176kg)学校給食として出された。
②この牛肉は、原産県の静岡県で検査された
結果、最高0.409kBq/kgのセシウムｰ134を
含むものとされていた
③0.409kBq/kgのセシウムｰ134を含む
牛肉を0.0176kg経口摂取した場合の
放射能は：
0.409(kBq/kg)x0.0176(kg)=0.0072(kBq)
④この放射能を線量（mSv）に直す
国際原子力機関の定めた変換定数は：1.9x10-2(mSv/kBq)であるから、
0.0072(kBq)の経口摂取による内部被曝は、 0.0072(kBq) x 1.9x10-2(mSv/kBq)=0.00014(mSv)=0.14μSv（0.14マイクロSv)
⑤0.14マイクロSvの被曝量は、仙台市近郊で日常的に被曝している放射線量(0.07マイクロSv)の２時間分程度であり、「健康に問題が無い被曝と言えます」
こんなとき、
どうしよう

## Slide 2
核分裂生成物は、
物理的(半減期、放射能、核分裂収量など)、化学的(気体、液体、固体、揮発性、化学的活性度など）性質によって、影響を与えます。特に、半減期が２年、或は30年と比較的長く、ガンマ線を放出し、核分裂収量も6 %を越え、揮発性があり化学的活性度も大きい、134Csと137Cs による環境放射能が東日本大震災に伴う福島第１原子力発電所事故の結果として大きな社会問題になっています。
セシウム134(134Cs)/セシウム137(137Cs)
セシウム137(137Cs)
の生成

## Slide 3
セシウム134(134Cs)
はどこから？
質量数A=134核の生成
質量数A=133核の生成

## Slide 4: 放射線計測とは
                １．如何なる放射線（アルファ線か、ベータ線か、ガンマ線か）が
                ２．どれほどのエネルギーを持って
                ３．時間当たりどれだけの数
                今考えている空間に入射しているか
安全管理の立場からは、
線源を推定し、放射線の種類、
エネルギーを推定して人体組織
の単位重量当たりのエネルギー
付与[J/kg:ジュール/キログラム]を
実効線量として国際的に決め
ている。(IAEA Document)
シーベルト(Sv)
放射能
(Bq/m2)
(Bq/kg)
実効線量率
(Sv/hr)
134Csによる
土壌汚染の
換算係数
ベータ線（高速電子線）
による被曝による実効線量
放射線計測の基本
①検出効率
②検出器の立体角
③被検出体による自己吸収
④統計精度の確保
バックグラウンドの評価

## Slide 5
シンチレーション検出器
半導体検出器
1.275MeV
0.511MeV
放射線検出器

## Slide 6
仙台の土壌は？
土の放射能強度： (368±30)(Bq/kg)この結果から土壌
１平方メートル当たりの放射能(kBq/平方メートル)
を求め、 IAEAの換算値：
Cs-134に対して 5.4E-06[(mSv/hr)/(kBq/m2)]
Cs-137に対して 2.1E-06[(mSv/hr)/(kBq/m2)]
より、空間線量マイクロSv/hr を求めてみます。
土壌に含まれるセシウムは、表面１センチメートルに
99%以上分布しているので、 0.01m厚、１平方メートル
の土壌の重量は、土壌の密度を１立方メートルあたり
3000kgとして、30 kgとなり、この中に含まれる放射能は、
30 x (368±30)(Bq/kg)=(11040±900)=(11.04±0.9) (kBq/m2)
Cs-134とCs-137が等量あるとして、
Cs-134: {(11.04±0.9)/2} x 5.4E-06[(mSv/hr)/(kBq/m2)]= 0.030マイクロSv/hr
Cs-137: {(11.04±0.9)/2} x 2.1E-06[(mSv/hr)/(kBq/m2)]= 0.018マイクロSv/hr
合計 (0.048 ± 0.004) マイクロSv/hr
仙台市の線量：~0.06マイクロSv/hrとよく一致している。
りんご
果樹園
ねぎ
畑

## Slide 7
4月１日
“国の新基準値”
どうしてはかる？
牛乳のガンマ線スペクトル
No. | Sample | 推定最大放射能濃度 (Bq/kg) |  |  | *判定
 |  | 134Cs | 137Cs | 合計 | 
44 | 牛乳 (宮城県立支援学校) | 3.5±1.8 | 3.9±2.0 | 7.4±3.8 | 検出限界以下
給食
牛乳

## Slide 8: スプーン一杯の134Csで大騒ぎ、差し当たっての課題は？
放射性物質は自己主張が強い！
福島第一原子力発電所周辺400km2に10マイクロSvの線量が分布
より、A=2x103(kBq/m2)=2x106(Bq/m2).面積を掛けて全量Qは
Q=4x102x(103)2x2x106=8x1014(Bq)
放射性物質の崩壊式：
より、含まれる放射性物質の原子の数N0は：
N0＝(8x1014/0.693)xt1/2,134Csの半減期2.065yを秒に直して、
=7.6x1022個
セシウムの分子量：134とアボガドロ数6.03x1023を使って、セシウム−134の量は16.4 グラムという事になる。
高々スプーン一杯の134Csが散らばっただけで、
福島県全域で放射能汚染
が起きた事になっている
※差し当たって緊急に被曝の低減
☞放射性物質を閉じ込めたままで、有効な方法で余熱を除去する冷却系を構築する事
☞134,137Csなど放射性物質による土壌の除染
☞大量の汚染水の除去
今求められている事（当面する中長期の課題）

## Slide 9: “まとめ” に替えて原子力災害の健康への今後の影響 国際被曝医療協会名誉会長 長瀧重信
・・・・最も注意しなければならないのは,科学的文献は膨大であり,都合の良い文献だけを引用すれば,どのような主張も「科学的に」という言葉で表現できるということである.そして,専門家が様々な自分の立場を科学的という錦の御旗のもとに杜会に主張すれば,杜会は混乱する.現在の20mSvの健康影響の議論は,まさにその例であり,杜会を混乱させ被害を受け苦しんでいる方々の救済には結びつかない.科学的な議論は科学者の杜会で行い,科学者から杜会への提案はひとつにまとめられるべきである.そのような世界の要請を受けて,現在はUNSCEAR,ICRPなどのように,放線線に関する世界の論文を集めて世界の学者が討論して,世界の合意を発表するという形式が定着している.この合意に正しく反論できる学術的業績を持つ個人の科学者はいないはずである.この講演では国際的な合意にしたがってお話しする.国際的に意見が一致していない範囲は科学的には不確実,不明と積極的に表現し,杜会の判断を待つこととする.
・・・・放射線の健康影響には4つの物差しがある・・・
第1は,科学的な物差しで,国際機関としてUNSCEARが代表的である.ここでは影響の認められる最低の線量は100 mSvと明記されている.第2は,・・・,放射線の被曝はできるだけ少ないほうが良いとの立場で,ICRPの勧告が代表的である.ここでは一般人の被曝は年間lm Sv・・・,また放射線を扱う業務従事者は年間50mSv・・・,5年間で100mSv)・・・しかし,緊急時被ばく状況としては,上記の線量限度は適用せず,一般人の場合で年間20-100mSvの間に目安線量(参考レベル)を定め・・・その後,回復･復旧の時期に入ると,住民の防護目安は,緊急時の目安線量よりは低く平常時の線量限度よりは高い,年間1-20mSvの間に設定することもあると勧告している.第3の物差しは,日本の法律でICRPに準拠しており,第4の物差しは精神的なパニックで、線量とは無関係である.
・・・事故で被曝を受けた被害者の被害を最小にすることを目的に・・・急性症状:原発内の被曝線量は250mSv以下とされ,汚染水に足を浸した作業員も含めて放射線の急性症状を示した例は一例もない.今後も出ないであろう. 今後も・・・晩発影響:周辺住民に関しては,国際機関の勧告,我が国の規制にしたがって,事故による被曝は20mSvを超えないように計画されている.大多数の方はこの参考レベルより低い被曝線量,すなわち晩発影響は認められないとされる被曝線量である. ・・
次ページに 続く・・・

## Slide 10
参考文献
(1) 放射線緊急事態時の評価及び対応のための一般的手順
IAEA-TECDOC-1162(Aug.2000)
(2) HANDBOOK OF CULEAR DATA FOR SAFEGURDS:
DATABASE EXTENSIONS,AUGUST 2008, IAEA
(NDS)-0534
(3) Table of Isotope 1998 Eighth Edition by Richard B.F.
(４)食品に於ける放射性物質の暫定基準値の考え方
日本放射線影響学会 震災対策検討ワーキンググループ、
平成23年4月7日
(５)被災地域住民及び隣接地域住民の甲状腺モニタリングの
あり方について,日本放射線安全管理学会誌
vol.10(172-184)Nov.2011
（６）福島第一原発事故で放出された放射性核種による
内部被ばくを考える,Isotope News 2011年7月号
（７）セシウム137内部被曝による膀胱癌リスクについて
Isotope News 2011年11月号
(８) 大気圏核実験及び福島第一原子力発電所事故による
太平洋の海洋汚染Isotope News 2011年12月号
(９) 福島第一原発事故によって汚染された野菜に付着した放射性物質の
除去法に関する報告書 日本放射線安全管理学会誌vol.10(135-151)Nov.2011
(１０)福島第一原発事故によって汚染された土壌中の放射性物質の除去法に関する
報告書 日本放射線安全管理学会誌vol.10(152-171)Nov.2011
他に国会事故調や政府事故調などの報告書が公表されています。
対策:・・・科学者,専門家としては,国際的な合意にしたがって放射線の健康影響をわかりやすく住民に説明する,例えば,疫学的に明らかな放射線の影響は,2000mSvの被曝では,生涯で癌で死亡するリスクは20%増加し,1000mSvでは10%増加,100mSvでは1%増加し,100mSv以下の影響は認められていないこと,100mSvの影響は放射線以外のリスクで比較すると受動喫煙程度であり,・それ以下の線量の影響はわからないけれども,100mSvの影響以下であることを冷静に説明する.さらに放射線は浴びない方が良いという放射線防護の考え方から,平常の時,災害の時などに分けて国際的な勧告があることの説明も必要である. ・・・
放射線が
震災復興の妨げに
ならぬ
ように！